ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на закупку и монтаж оборудования сплит-систем настенного типа (кондиционеров)

## в целях обеспечения нормальных условий труда для сотрудников МАОУ ДПО ЦИТ

Наименование Заказчика: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти

Место нахождения, почтовый адрес:  445011, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.К.Маркса,27А  ИНН 6323055914/КПП 632401001

Адрес электронной почты: http://www.tgl.net.ru/.

Контактный телефон: (8482) 22-37-73, 22-33-17

1. Функциональные, технические и качественные характеристики оборудования:

| № п\п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество (в шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовая сплит-система настенного типа MDV FAIRWIND MDSF-18HRN1 или эквивалент | Холодопроизводительность, кВт, не менее 5,28 Теплопроизводительность, кВт, не менее 5,57 Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 220-240/50/1 Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ), не менее 800/700/500 Макс. потребляемая мощность, Вт, не более 2200 Максимальный потребляемый ток, А, не более 12 Уровень шума (ВБ), ДБ(A), не более 45/40/33 Уровень шума (НБ), ДБ(A), не более 60 Охлаждение. Номинальный ток, А, не более 7,5 Нагрев. Номинальный ток, А, не более 7,1 Номинальная мощность. Охлаждение, Вт, не менее 1640 Номинальная мощность. Нагрев, Вт, не менее 1540 Класс энергопотребления, не ниже А EER, не менее 3,21 COP, не менее 3,62 Мощность компрессора, Btu/ч, не менее 16581 Тип компрессора Ротационный Потребляемая компрессором мощность, Вт, не более 1605 Положение устройства тепловой защиты Хладагент. Тип Внутреннее R410A Размеры внутреннего блока ШхВхГ(ВБ), мм, не более 940*275*205 Размеры наружного блока ШхВхГ(НБ), мм, не более 760*590*285 Вес Нетто (ВБ), кг, не более 10 Вес Нетто (НБ), кг, не более 36,5 Максимальная длина труб, м, не менее 25 Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м, не менее 10 Рабочие температуры,охлаждение,°C 18~43 (-25~43) Рабочие температуры, обогрев, °C -7~24 Подключение электропитания внутренний блок Возможность эксплуатации в условиях нестабильных электрических сетей Подтверждена испытаниями Температурная компенсация разницы температур в верхней и нижней зонах помещения Да Размещенный в пульте дистанционного управления датчик температуры Да Количество отверстий в противопылевом фильтре, ед/кв.см, не менее 225 Функция самоочистки внутреннего блока Да Функция обнаружения утечки хладагента Да | 3 |
| 2 | Бытовая сплит-система настенного типа MDV FAIRWIND MDSF-12HRN1 или эквивалент | Холодопроизводительность, кВт, не менее 3,52 Теплопроизводительность, кВт, не менее 3,81 Электропитание, (НБ) V-ph-Hz 220-240/50/1 Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ), не менее 610/520/350 Макс. потребляемая мощность, Вт, не более 1800 Максимальный потребляемый ток, А, не более 9 Уровень шума (ВБ), ДБ(A), не более 42/36/29 Уровень шума (НБ), ДБ(A), не более 56 Охлаждение. Номинальный ток, А, не более 4,8 Нагрев. Номинальный ток, А, не более 4,5 Номинальная мощность. Охлаждение, Вт, не менее 1090 Номинальная мощность. Нагрев, Вт, не менее 1050 Класс энергопотребления, не ниже А EER, не менее 3,23 COP, не менее 3,63 Мощность компрессора, Btu/ч, не менее 12556 Тип компрессора Ротационный Потребляемая компрессором мощность, Вт, не более 920 Положение устройства тепловой защиты Хладагент. Тип Внутреннее R410A Размеры внутреннего блока ШхВхГ(ВБ), мм, не более 800x188x275 Размеры наружного блока ШхВхГ(НБ), мм, не более 780x250x540 Вес Нетто (ВБ), кг, не более 8 Вес Нетто (НБ), кг, не более 24 Максимальная длина труб, м, не менее 20 Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м, не менее 8 Рабочие температуры,охлаждение,°C 18~43 (-25~43) Рабочие температуры, обогрев, °C -7~24 Подключение электропитания внутренний блок Возможность эксплуатации в условиях нестабильных электрических сетей Подтверждена испытаниями Температурная компенсация разницы температур в верхней и нижней зонах помещения Да Размещенный в пульте дистанционного управления датчик температуры Да Количество отверстий в противопылевом фильтре, ед/кв.см, не менее 225 Функция самоочистки внутреннего блока Да Функция обнаружения утечки хладагента Да | 1 |

2. Общие требования к закупаемому оборудованию.

  - Оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования.

  - Оборудование должно соответствовать или превосходить требования к товару, изложенные в п. 1 настоящего ТЗ.

  - Качество оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании кондиционеров, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 и ГОСТ РФ.

  - Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

  - Перечень оборудования должен содержать полные наименования (торговые марки, модели и коды производителя) всех конструктивно-сочлененных блоков , а также любых других дополнительных контроллеров и устройств (за исключением встроенных компонентов).

  - Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

  - В комплект оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

  - Для минимизации расходов Заказчика, связанных с обслуживанием, обучением персонала, созданием необходимого ЗИП, стыковки с существующим оборудованием и контрактным постгарантийным обслуживанием для некоторых видов оборудования могут быть указаны более предпочтительные производители соответствующего оборудования. Предложение Поставщиком продукции указанных производителей может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях.

  - Предложение Поставщиком продукции с более высокими техническими параметрами может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях.

  - Предложение Поставщиком продукции с лучшими эргономическими характеристиками (вес, размеры, уровень шума, цветовые дизайнерские решения, удобство расположения кнопок управления и простота работы с ними, наличие индикаторов состояния, наличие более информативных дисплеев на оборудовании, и т.п.)  может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях.

  - Предложение Поставщиком продукции с лучшими экологическими и энергосберегающими характеристиками (меньшая потребляемая мощность, соответствие современным стандартам энергосбережения, безопасность утилизации и т.п.)  может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях.

  - Предложение Поставщиком продукции с лучшими функциональными характеристиками (наличие дополнительных фильтров, регулировок направления потока воздуха и т.п.)  может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях.

  - Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Доставка, отгрузка оборудования с учетом необходимого оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.

- Требования к выполнению работ.

  - Поставка, монтаж и  проведение пуско-наладочных работ оборудования сплит-систем настенного типа (кондиционеров) осуществляются по адресам. Г. Тольятти, ул. К. Маркса, 27а (1 этаж) и г. Тольятти, Ленинский проспект, 20 (1 этаж).

  - Монтаж кабельных линий и точек подключения в соответствии с техническими требованиями для оборудования сплит-систем настенного типа Заказчик выполняет самостоятельно.

  - Монтаж внутреннего блока

    - Внутренний блок оборудования сплит-систем настенного типа (кондиционеров) должен быть смонтирован в помещении оптимально.

    - При выполнении отверстий улавливание пыли осуществляется пылесосом (используется пылесос Исполнителя).

    - Все коммуникации оборудования сплит-систем настенного типа (кондиционеров) между внутренним и внешним блоками, в том числе трасса хладагента должны быть изолированы термофлексовыми трубками и уложены в монтажные пластиковые короба. Варианты линии прокладки короба согласовываются с Заказчиком.

    - Исполнитель производит подключение оборудования сплит-систем настенного типа (кондиционеров) к точкам подключения сети электропитания, предоставленным Заказчиком.

    - По завершению монтажа сплит-систем настенного типа (кондиционеров) Исполнитель производит уборку помещения, в котором установлен внутренний блок кондиционера, вывозит с территории Заказчика мусор, оставшийся после монтажа, а также упаковочный материал.

  - Монтаж наружного блока.

    - Наружный блок сплит-систем настенного типа (кондиционеров) должен быть установлен на стене фасада на усиленные кронштейны с использованием необходимого оборудования Исполнителя и привлечением промышленного альпиниста при необходимости. Место установки внешнего блока сплит-системы настенного типа (кондиционера) согласовывается с Заказчиком.

    - Монтаж наружных блоков по адресу г. Тольятти, ул. К. Маркса, 27а должен включать установку защитного козырька (поставляется Исполнителем) над наружным блоком кондиционера для защиты от попадания сосулек, сбрасывания льда с кровли в зимний период, различного мусора и умышленной порчи.

    - Дренажная трасса от внутреннего блока должна быть смонтирована с уклоном для отвода конденсата самотеком во двор. Общая длина дренажных трасс составляет не более 24 метров.

  - Общие требования к качеству работ.

    - Работы по монтажу сплит-систем настенного типа (кондиционеров) должны производиться специалистами, имеющими действующие сертификаты на монтаж кондиционеров заявленной марки.

    - Работы по монтажу наружного блока должны осуществляться специалистами, имеющими допуск на высотные работы.

    - Исполнитель должен обеспечить весь цикл монтажных и пусконаладочных работ с использованием собственного исправного и безопасного оборудования, а также качественных материалов (кронштейн, защитный козырек, трубка медная, кабель силовой шланг дренажный, пена монтажная, короб пластиковый, болт анкерный, регулятор давления, кабель силовой, и проч.). Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов по огнестойкости и пожарной безопасности.

    - Качество выполненных работ должно соответствовать техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18.10.2011 N 010/2011.

    - Проведение монтажных и пуско-наладочных работ не должно мешать текущему рабочему процессу Заказчика.

    - При производстве работ не допускается нанесение ущерба имуществу Заказчика. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

  - Требования к безопасности.

    - Все работы должны производиться с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических правил в помещениях, где проводятся монтажные работы.

- Гарантийные обязательства и техническая поддержка.

    - Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев со дня поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.

    - Гарантийное обслуживание оборудования должно производиться в сервисном центре, находящемся в пределах г. Тольятти.

    - Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

    - Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока.

- Срок поставки и монтажа оборудования.

  - Оборудование должно быть поставлено Заказчику, произведен его монтаж и пуско-наладка в течение 15 календарных дней с момента заключения договора на поставку оборудования.